ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (παρακαλούμε ο αύξων αριθμός α/α να αναγράφεται πάνω στο αντίστοιχο δικαιολογητικό) |
| --- |
| α/α | Περιγραφή Δικαιολογητικού βάσει Πρόσκλησης | Υποβολή στην προσφορά |
|  | Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω: Α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Β) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρείας ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της Πρόσκλησης ή υπαναχώρησης της Εταιρείας ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Γ) ότι για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για 30 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της αξιολόγησης των προσφορών. Δ) ότι ως προς την προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχω λάβει γνώση της σχετικής Ενημέρωσης Προμηθευτών Προϊόντων/ Παρόχων Υπηρεσιών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.mkoapostoli.gr,(www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-παρ/ ), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. | ΝΑΙ ΟΧΙ |
|  | Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους. | ΝΑΙ ΟΧΙ |
|  | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα αξιολόγησης των προσφορών (να αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ) | ΝΑΙ ΟΧΙ |
|  | Ισχύον πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου). | ΝΑΙ ΟΧΙ |
|  | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. | ΝΑΙ ΟΧΙ |
|  | (ακολουθεί σχέδιο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς) |  |

| Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (παρακαλούμε συμπληρώστε για τις ομάδες που σας ενδιαφέρουν) |
| --- |
| ΟΜΑΔΑ Α. ΡΑΦΙΝΕΖΑ |
| Απαιτούμενες προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου εξοπλισμού |
| Σκοπός η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποφλοίωσης και πολτοποίησης της τομάτας με απομάκρυνση σποριών και φλούδας: Ραφινέζα πάστας τοματοπολτού με αναβατόριο τροφοδοσίας (συγκέντρωση προϊόντος σε χοάνη παραλαβής) Δυναμικότητα 300-800kg/h Απομάκρυνση κουκουτσιών, φλούδας, σάρκας Ισχύς μοτέρ από 7kw Κατασκευή πλαισίου από λαμαρίνα AISI 304/316 πάχους 2,5mm Κατασκευή τυμπάνου Φ=1mm, από λαμαρίνα AISI 304/316 πάχους 2mm Κατασκευή σκελετού από κοιλοδοκό πάχους 2mm με αναβατόριο Τριφασική παροχή Ηλεκτρολογικός πίνακας διαχείρισης με εντολές start-stop-emergency stop Όλα τα υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα Προσπέκτους και άλλο έντυπο υλικό συνοπτικής παρουσίασης εξοπλισμού Ο εξοπλισμός διαθέτει CE, είναι καινούργιος και αμεταχείριστος (η πιστοποίηση διατίθεται κατά την παράδοση). | ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ |
| ΟΜΑΔΑ Β. ΠΡΕΣΣΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ |
| Απαιτούμενες προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου εξοπλισμού |
| Κοχλιωτή πρέσα συμπίεσης ελαιούχων σκληρών σπόρων για δημιουργία μιγμάτων αλεύρων σε αλευρόμυλο Δυναμικότητα από 8kg/h Ισχύς από 2kw Πρέσα λαδιού με δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα με θερμαινόμενο μανίκι – 230V Προσπέκτους και άλλο έντυπο υλικό συνοπτικής παρουσίασης εξοπλισμού Ο εξοπλισμός διαθέτει CE, είναι καινούργιος και αμεταχείριστος (η πιστοποίηση διατίθεται κατά την παράδοση). | ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ |
| ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ |
| Απαιτούμενες προδιαγραφές | Προδιαγραφές προσφερόμενου εξοπλισμού |
| Αποξηραντής φρούτων και αρωματικών φυτών Παραγωγικότητα: ενδεικτικά και ανάλογα με το είδος του προϊόντος, 10 kg νωπού προϊόντος (περίπου 1,5 m3) να αποξεραίνονται σε 1 - 3 ημέρες Οριζόντια ροή αέρα με ανεξάρτητους ανεμιστήρες για ομοιόμορφο αερισμό των προϊόντων Από 10 διαφορετικές ταχύτητες ροής αέρα Ανεξάρτητη ρύθμιση ταχύτητας ανά ζώνη 2 ζώνες και 2 ανεξάρτητες θερμοκρασίες Με 4 βεντιλατέρ και 1 διαχωριστικό ταψί για την περισυλλογή των υπολειμμάτων Θερμοκρασία μεταξύ 24°C - 90°C Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας έως και 150 ώρες Προ-αποθηκευμένα προγράμματα αφυδάτωσης Ελάχιστες αντιστάσεις 2Χ800W Ισχύς από 1,5kW Προσπέκτους και άλλο έντυπο υλικό συνοπτικής παρουσίασης εξοπλισμού Ο εξοπλισμός διαθέτει CE, είναι καινούργιος και αμεταχείριστος (η πιστοποίηση διατίθεται κατά την παράδοση). | ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ |

(ακολουθεί σχέδιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς)

| Είδος κόστους | Ομάδα Α | Ομάδα Β | Ομάδα Γ |
| --- | --- | --- | --- |
| Κόστος βασικού εξοπλισμού άνευ ΦΠΑ |  |  |  |
| Κόστος επιμέρους εξαρτημάτων/ παρελκόμενων ειδών / πρόσθετων (Συμπληρώστε μόνο εάν υπάρχουν χωριστά εξαρτήματα) |  |  |  |
| Κόστος μεταφοράς στον τόπο παράδοσης (βλ. Πρόσκληση, παράγραφος 3 για τόπο παράδοσης) |  |  |  |
| Κόστος συναρμολόγησης και εκπαίδευσης (εφόσον απαιτείται) |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1,2,3,4) ΑΝΕΥ ΦΠΑ |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ |  |  |  |
| Όροι πληρωμής (σημειώστε εάν απαιτείται προκαταβολή και ειδικοί χρόνοι εξόφλησης) |  |  |  |
| Τραπεζικοί Λογαριασμοί |  |  |  |
| Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης |  |  |  |

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή και ημερομηνία:

(σφραγίδα)